## Slide 1
《工程技术经济》
第 七 章 新技术、新工艺和新材料
应用方案的技术经济分析
张力文 博士/副教授
广州大学 土木工程学院
124120808@qq.com
Guangzhou, China

## Slide 2: 课前回顾
实质：针对工程产品（或作业）的功能和成本
提出问题 分析问题 解决问题
Step 1
准备阶段
Step 2
分析阶段
Step 3
创新阶段
Step 4
实施阶段
像极了研究生写论文的样子

## Slide 3: 主要内容
1
新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则
2
新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析
4
练习题
3
新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析

## Slide 4
新技术、新工艺和新材料应用方案的
选择原则
Part 1

## Slide 5: Part 1
为什么要做好新技术应用方案的技术经济分析？
难道不是越新越好？
复杂成套设备
建筑节能新技术
大跨度预应力技术
基坑支护技术
高强混凝土
No
新技术、新工艺、新材料
多种原因
成熟度
潜在风险
项目所在地
实施企业等
可能会带来消极影响

## Slide 6: Part 1
新技术应用方案选择原则：
方案1
方案2
方案3
最佳方案
通过分析、对比、论证
选择新技术应用方案应遵循的原则
技术上先进、可靠、安全、适用
综合效益合理

## Slide 7: Part 1
技术上先进、可靠、安全、适用
技术先进性
技术可靠性
技术安全性
技术适用性
比现有技术先进
降低原材料和能耗
缩短工期
提高劳动生产率……
成熟的、稳定的,有可借鉴的企业或项目
试验阶段新技术应慎重
转让技术来源可靠性…
操作人员安全性
废气、废水、固体废弃物问题
噪声影响问题……
对当地资源的适用性（原材料、人力资源等）
能否充分发挥企业和方案所在地的资源优势

## Slide 8: Part 1
综合效益合理
综合考虑新技术应用方案的
投资、成本、质量、工期、社会、环境、经济效益…
1，方案经济性
2，效益综合性
方案的经济合理性
技术、经济、社会和环境相结合

## Slide 9: Part 1
综合效益合理：方案经济性
根据备选方案具体情况
分析
投资费用
生产成本
能源消耗量
能源消耗量
等
比选
各备选方案的成本和产品性能需求
“性价比”较高——经济合理性的方案
选择

## Slide 10: Part 1
综合效益合理：综合效益性
技术
经济
社会
环境
一般地说，在保证功能和质量、不违反劳动安全与环境保护的原则下，
经济合理性应是选择新技术应用方案的主要原则

## Slide 11
新技术、新工艺和新材料应用方案的
技术分析
Part 2

## Slide 12: Part 2
新技术应用方案的技术经济分析方法分类：
按分析的时间或阶段不同分为事前和事后进行的技术经济分析，设计阶段和施工阶段进行的技术经济分析。
按分析的内容不同，分为技术分析、经济分析、社会分析、环境分析和综合分析。

## Slide 13: Part 2
新技术应用方案的技术经济分析方法分类：
定性分析和定量分析
定性分析
丰富的经验
定量分析
新技术应用方案必选工作一般流程
Step 1
定性分析形成初级判断
Step 2
定量分析论证经济效益大小
Step 3
判别备选方案的优劣
数据说话

## Slide 14: Part 2
新技术应用方案的技术经济分析方法分类：
按比选对象不同，分为有无对比、横向对比
已有技术方案
应用新技术方案
有方案
不上新技术方案
无方案
对比“有”“无”的投入产出效益
比较同一行业类似方案在：
投入
产出
能源消耗
能源节约
环境保护
费用
效益
技术水平
横向对比多用于竞争力分析

## Slide 15: Part 2
新技术应用方案的技术经济分析方法分类：
按比选尺度不同，分为规制对比、标准对比
规制对比
将方案与规制进行对比
判断方案是否合法
标准对比
将方案的可验证指标与标准对比
判断方案在技术上是否合法、合理、科学和有效

## Slide 16: Part 2
新技术应用方案的技术分析：
新技术应用方案的技术分析
是通过对其方案的技术特性和条件指标进行对比与分析来完成的
技术特性和条件指标
？？？
Page: 82

## Slide 17: Part 2
新技术应用方案的技术分析：
新技术应用方案的技术比较分析,一般从以下几方面着手：
分析与实施工程相关的国内外新技术应用方案，比较优缺点和发展趋势，选择先进适用的应用方案。
拟采用的新技术和新工艺应用方案应与采用的原材料相适应;新材料应用方案应与采用的工艺技术相适应。
分析应用方案的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用。

## Slide 18: Part 2
新技术应用方案的技术分析：
新技术应用方案的技术比较分析,一般从以下几方面着手：
分析应用方案是否符合节能、环保的要求。
分析应用方案对工程质量的保证程度。
分析应用方案各工序间的合理衔接，工艺流程是否通畅、简捷。
面面俱到，先进、适用、安全、可靠、环保、经济 ……

## Slide 19
新技术、新工艺和新材料应用方案的
经济分析
Part 3

## Slide 20: Part 3
在工程建设中，不同的技术、工艺和材料方案只能选择一个方案实施，即方案之间具有互斥性。
新技术应用方案的经济分析：
常用的静态分析方法有增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法等；常用的动态分析方法有净现值法、净年值法等。
仅介绍几种静态分析方法

## Slide 21: Part 3
（一）增量投资收益率法：
通常，新技术方案的一次性投资额较大，但年经营成本(或生产成本)较低;
而对比“旧”方案的一次性投资额虽较低，但其年经营成本(或生产成本)较高。
如何计算经济效果？
一增
一减

## Slide 22: Part 3
（一）增量投资收益率法：
增量投资收益率：增量投资所带来的经营成本上的节约与增量投之比。
I1，I2 为旧、新方案的投资额；
C1、C2 为旧、新方案的经营成本(或生产成本)；
类似于多加1块钱投资，可节约R块钱成本

## Slide 23: Part 3
（一）增量投资收益率法：
当 R(2-1) 大于或等于基准投资收益率时，表明新方案是可行的；
当 R(2-1) 小于基准投资收益率时，则表明新方案是不可行的。

## Slide 24: Part 3
【例1Z101073-1】某工程施工现有两个对比技术方案。
方案1是过去曾经应用过的，需投资120万元，年生产成本为32万元；
方案2是新技术方案，在与方案1应用环境相同的情况下，需投资160万元，年生产成本为26万元。
设基准投资收益率为12%，试运用增量投资收益率法选择方案。
新技术方案在经济上可行

## Slide 25: Part 3
（二）折算费用法
当方案的有用成果相同时，一般可通过比较费用的大小，来决定优劣和取舍。
当方案的有用成果不相同时，一般可通过方案费用的比较来决定方案的使用范围，进而取舍方案。
分情况讨论！

## Slide 26: Part 3
（二）折算费用法
（a）采用方案需要增加投资时
（a）采用方案不增加投资时，
Zj：折算费用；Cj: 生产成本
Pj: 投资额； Rc：基准收益率
Zj ：折算费用； CFj：固定成本
CUj：可变成本； Q: 生产数量
有用成果相同

## Slide 27: Part 3
【例1Z101073-2】某工程施工现有两个对比技术方案。
方案1是过去曾经应用过的，需投资120万元，年生产成本为32万元；
方案2是新技术方案，在与方案1应用环境相同的情况下，需投资160万元，年生产成本为26万元。
设基准投资收益率为12%，试运用折算年费法选择方案。
方案1：
方案2：
新技术方案在经济上可行

## Slide 28: Part 3
【例1Z101073-3】某施工项目现有两个对比工艺方案，方案1是过去曾经应用过的，方案2是新方案，两方案均不需增加投资。
  方案1需固定费用60万元，单位产量的可变费用300元；
  乙方2案需固定费用80万元，单位产量的可变费用250元。
设生产数量为10000个单位，现运用折算费用法选择方案。
方案1：
方案2：
新技术方案在经济上可行

## Slide 29: Part 3
（二）折算费用法
有用成果不相同
方案1：
方案2：

## Slide 30: Part 3
【例1Z101073-4】某施工项目现有两个对比工艺方案，方案1是过去曾经应用过的，方案2是新方案，两方案均不需增加投资。
  方案1需固定费用60万元，单位产量的可变费用300元；
  乙方2案需固定费用80万元，单位产量的可变费用250元。
现运用折算费用法确定两方案的使用范围。
临界产量：
当Q>4000时，方案2优；当Q<4000时，方案1优

## Slide 31: Part 3
（三）其他指标分析
Page: 85
劳动生产力指标
缩短工期节约固定费用
缩短工期的生产资金节约额
缩短工期提前投产的经济效益
一种新技术能否在生产中得到应用，主要是由它的实用性和经济性决定，而实用性往往以其经济性为前提，经济性差则难于应用

## Slide 32: Part 3
技术经济综合分析：
建设工程新技术应用方案的技术经济综合分析是在各方案技术、经济、社会和环境分析的基础上，进行综合比选。
简单评分法
加权评分法
简单
介绍

## Slide 33: Part 3
简单评分法：
简单
介绍
Step 1
确定技术方案评价标准
Step 2
对各项指标进行评价
Step 3
确定各项指标的评分值
Step 4
计算综合指标值
平均值！

## Slide 34: Part 3
序号 | 标准 | 方案A | 方案B | 方案C
1 | 技术先进性 | 75 | 90 | 70
2 | 技术适用性 | 85 | 80 | 80
3 | 技术可靠性 | 95 | 65 | 75
4 | 技术安全性 | 65 | 70 | 80
5 | 技术环保性 | 70 | 75 | 65
6 | 技术经济性 | 80 | 50 | 85
 | 方案综合指标值 | 78.33 | 71.67 | 75.83
【例1Z101073-5】
如何突出指标的重要性呢？

## Slide 35: Part 3
加权评分法：
简单
介绍
Step 1
确定技术方案评价标准
Step 2
对各项指标进行评价
Step 3
确定各项指标的评分值
Step 4
计算加权指标值
加权平均值！

## Slide 36: Part 3
【例1Z101073-6】
序号 | 标准 | 权重 | 方案A |  | 方案B |  | 方案C | 
 |  |  | 指标评分 | 加权分 | 指标评分 | 加权分 | 指标评分 | 加权分
1 | 技术先进性 | 0.15 | 75 | 11.25 | 90 | 13.50 | 70 | 10.50
2 | 技术适用性 | 0.15 | 85 | 12.75 | 80 | 12.00 | 80 | 12.00
3 | 技术可靠性 | 0.25 | 95 | 23.75 | 65 | 16.25 | 75 | 18.75
4 | 技术安全性 | 0.20 | 65 | 13.00 | 70 | 14.00 | 80 | 16.00
5 | 技术环保性 | 0.10 | 70 | 7.00 | 75 | 7.50 | 65 | 6.50
6 | 技术经济性 | 0.15 | 80 | 12.00 | 50 | 7.50 | 85 | 12.75
合计 |  | 1 |  | 79.75 |  | 70.75 |  | 76.50

## Slide 37
练习题
Part 4

## Slide 38: Part 3
1, 对新技术方案进行技术经济分析，通过分析、对比、论证、寻求最佳新技术方案。一般说来，除了遵循技术上先进、可靠、适用、合理的原则，还应遵循的主要原则是( B )
A. 功能完善
B. 经济合理
C. 质量合格
D. 进度合理

## Slide 39: Part 3
2.某企业欲从国外引进甲、乙先进技术，假如两种技术的生产效率相同，引进甲技术的一次性投资为300万元，年生产成本为20万元；引进乙技术的次性投资为 400万元，年生产成本为10万元。设基准收益率为6%，则( C )
A. 应该引进甲技术
B. 甲、乙技术经济效益相同
C. 应该引进乙技术
D. 不能判断应该引进哪种技术

## Slide 40
Thank you
pancd2009@163.com