## Slide 1
工程技术经济
主讲人：徐安
广州大学土木工程学院本科生课程

## Slide 2
02 技术方案的经济效果评价

## Slide 3
为什么要评价？
  工程经济分析的任务是根据所考察系统的预期目标和所拥有的资源条件，分析该系统的现金流量情况，选择合适的技术方案，以获得最佳的投资效益。

## Slide 4
  经济效果评价就是根据国民经济与社会发展以及行业、地区发展规划的要求，在拟定的技术方案、财务效益与费用估算的基础上，采用科学的分析方法，对技术案的财务可行性和经济合理性进行分析论证，为选择技术方案提供科学的决策依据。
什么是经济效果评价

## Slide 5
经济效果评价的基本内容
  盈利
  偿债能力
  财务生存能力

## Slide 6
1.盈利能力
  项目的盈利能力是指分析和测算建设项目计算期的盈利能力和盈利水平。
  主要分析指标包括方案投资财务内部收益率和财务净现值、资本金财务内部收益率、静态投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率等，可根据技术方案的特点及财务分析的目的和要求等选用。

## Slide 7
2. 偿债能力
  项目偿债能力是指分析和判断财务主体的偿债能力，其主要指标包括利息备付率、偿债备付率和资产负债率等。

## Slide 8
3. 财务生存能力
  也称资金平衡分析，分析技术方案是否有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性。
  财务可持续性：首先体现在有足够大的经营活动净现金流量。 其次各年累计盈余资金不应出现负值。若出现负值，应进行短期借款，同时分析该短期借款的年份长短和数额大小，进一步判断技术方案的财务生存能力。

## Slide 9
  经营性方案主要分析：技术方案的盈利能力、偿债能力和财务生存能力。
  非经营性方案应主要分析：拟定技术方案的财务生存能力。

## Slide 10
经营性方案财务分析主要包括（ ）
盈利能力分析
营运能力分析
偿债能力分析
财务生存能力分析
A
B
C
D
提交
发展能力分析
E
多选题
1分

## Slide 11
按评价方法的性质不同分类
  定量分析：指对可度量因素的分析方法
  定性分析：指对无法精确度量的重要因素实行的估量分析方法。
  财务评价中，以定量分析为主，坚持定量和定性分析相结合。

## Slide 12
按评价是否考虑时间因素分类
  静态分析：不考虑资金的时间因素，对现金流量分别进行直接汇总来计算分析指标的方法。
  动态分析：对发生在不同时间的效益、费用计算资金的时间价值，把现金流量折现后来计算分析指标。
  在技术方案财务评价中，以动态分析为主的原则，应坚持动态分析与静态分析相结合。

## Slide 13
按评价是否考虑融资分类
  融资前分析：融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅。
  融资后分析 ：融资后分析考察技术方案在拟定融资条件下的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判断技术方案方案在融资条件下的可行性。
  融资后的盈利能力分析也应包括动态分析和静态分析。

## Slide 14
按评价的时间分类
  事前评价：是指在技术方案实施前为决策所进行的评价。
  事中评价：亦称跟踪评价，是指在技术方案实施过程中所进行的评价。
  事后评价：亦称技术方案实施完成后，总结评价技术方案决策的正确性，技术方案实施过程中项目管理的有效性等。

## Slide 15
经济效果评价的程序
熟悉建设项目的基本情况
财务评价
收集、整理和计算有关经济基础数据资料与参数
编制各基本财务报表

## Slide 16
经济效果评价方案
  独立型方案：是指方案间互不干扰、在经济上互不相关的方案，即这些方案是彼此独立无关的，选择或放弃其中一个方案，并不影响其他方案的选择。
  实际上就是“做”与“不做”的问题。
  “绝对经济效果检验”若方案通过了绝对经济效果检验，就认为方案在经济上是可行的。

## Slide 17
经济效果评价方案
  互斥型方案：互斥型方案又称排他型方案，在若干备选方案中，各个方案彼此可以相互代替，因此方案具有排他性，选择其中任何一个方案，则其他方案必然被排斥。
  互斥方案经济评价包含两部分内容：
  a. 绝对经济效果检验；
  b. 相对经济效果检验。
  通常缺一不可，只有在众多互斥方案中必须选择其中之一时才可单独进行相对经济效果检验。

## Slide 18
经济效果评价方案的计算期
  建设期：建设期是指项目资金正式投入开始到项目建成投产为止所需要的时间，建设期应参照项目建设的合理工期或项目的建设进度计划合理确定。
  运营期：运营期分为投产期和达产期两个阶段。

## Slide 19
经济效果评价体系的构成

## Slide 20
投资收益率分析
  概念：投资收益率是衡量投资方案获利水平的评价指标，它是技术方案建成投产达到设计生产能力后一个正常生产年份的年净收益额与方案投资的比率。
  计算公式：。
R-投资收益率
A-年净收益额或年平均收益额
I - 方案投资

## Slide 21
投资收益率-应用式
  总投资收益率（ROI）：总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平。
  EBIT：正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润
  TI: 技术方案总投资（包括建设投资、建设期贷款利息和全部流动资金

## Slide 22
投资收益率-应用式
  资本金净利润率：资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平。
  NP：技术方案正常年份的年净利润或运营期内年 平均净利润，净利润=利润总额---所得税
  EC: 技术方案资本金

## Slide 23
某投资方案建设投资（含建设期利息）为8000万元，流动资金为1000万元，正常生产年份的利润总额1200万元，正常生产年份贷款利息为100万元，则投资方案的总投资收益率为（ ）
13.33%
14.44%
15.00％
16.25%
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 24
投资回收期分析
  项目静态投资回收期（Pt）：是在不考虑资金时间价值的条件下，以技术方案的净收益回收其总投资(包括建设投资和流动资金)所需要的时间，一般以年为单位。
  1.当技术方案实施后各年的净收益均相同时
I: 技术方案总投资
A:技术方案每年的净收益。

## Slide 25
投资回收期分析
  项目静态投资回收期（Pt）：是在不考虑资金时间价值的条件下，以技术方案的净收益回收其总投资(包括建设投资和流动资金)所需要的时间，一般以年为单位。
  1.当技术方案实施后各年的净收益不同时

## Slide 26
投资回收期分析
  某项目财务现金流量表的数据如下表所示，计算该项目的静态投资回收期。
计算期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
现金流入 | — | — | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
现金流出 | 600 | 900 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700
净现金流量 | -600 | -900 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500
累计 净现金流量 | -600 | -1500 | -1200 | -700 | -200 | 300 | 1300

## Slide 27
投资回收期分析
  解：根据静态投资回收期的计算公式：

## Slide 28
将计算出的Pt 与所确定的基准投资回收期 Pc 进行比较。
若 Pt ≤ Pc，表明项目投资能在规定的时间内收回，则方案可以考虑接受；
若 Pt ＞ Pc ，则方案是不可行的。
判别准则

## Slide 29
投资回收期指标的优劣
  投资回收期指标容易理解，计算也比较简便；项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度。
  投资回收期（包括静态和动态投资回收期）没有全面地考虑投资方案整个计算期内现金流量，只考虑回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况，故无法准确衡量方案在整个计算期内的财务。所以，投资回收期作为方案选择和技术方案排队的评价准则是不可靠的，它只能作为辅助评价指标，或与其他评价指标结合应用。

## Slide 30
  某项目净现金流量如下表所示，则项目的静态投资回收期为（ ）年。
5.33
5.67
6.33
6.67
A
B
C
D
提交
计算期（年） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
净现金流量 （万元） | -800 | -1200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
单选题
1分

## Slide 31
财务净现值分析
  财务净现值(FNPV，financial net present value)是反映技术方案在计算期内盈利能力的动态评价指标。投资方案的财务净现值是指用一个预定的基准收益率（或设定的折现率）ic，分别把整个计算期间内各年所发生的净现金流量都折现到投资方案开始实施时的现值之和。

## Slide 32
财务净现值分析
财务净现值计算公式：
式中：FNPV──财务净现值；
ic ──基准收益率；
──第 t 年的净现金流量。
可根据需要选择计算财务净现值。

## Slide 33
财务净现值分析——判别准则
  财务净现值是评价技术方案盈利能力的绝对指标。
  ⅰ. 当FNPV＞0时，说明方案除了满足基准收益率要求的盈利之外，还能得到超额收益，故该方案财务上可行；
  ⅱ. 当FNPV=0时，说明该方案基本能满足基准收益率要求的盈利水平，该方案财务上还是可行的；
  ⅲ. 当FNPV＜0时，说明该方案不能满足基准收益率要求的盈利水平，该方案财务上不可行。

## Slide 34
财务净现值分析——优劣
  优点：
  a.考虑了资金的时间价值，并全面考虑了投资方案在整个计算期内 现金流量的时间分布的状况；
  b.经济意义明确直观，能够直接以货币额表示建设方案的盈利水平；
  c.判断直观。

## Slide 35
财务净现值分析——优劣
  缺点：
  a. 必须首先确定一个符合经济现实的基准收益率;
  b. 互斥方案比选时，要慎重考虑互斥方案的寿命期；
  c. 不能真正反映技术方案投资中单位投资的使用效率；
  d. 不能直接说明在项目运营期间各年的经营成果；
  e. 没有给出投资过程确切的收益大小，不能反映投资的回收速度。

## Slide 36
已知某项目的净现金流量如下表。
若ic=8％，则该项目的财务净现值为（ ）万元。
109.62
108.00
101.71
93.98
A
B
C
D
提交
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
净现金流量 | -4200 | -2700 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500
单选题
1分

## Slide 37
财务内部收益率分析
  一、财务内部收益率概念
  对具有常规现金流量的投资方案，其财务净现值的大小与折现率的高低有直接的关系。
  工程经济中常规投资项目的财务净现值, 随着折现率的
  逐渐增大，财务净现值由大变小，由正变负。

## Slide 38
财务净现值分析——优劣
FNPV
i
0
i*
FNPV1
ic1
ic2
FNPV2

## Slide 39
对于独立的常规投资项目，下列描述中正确的是 （ ）
财务净现值随折现率的增大而增大
财务内部收益率是财务净现值等于零时的折现率
财务内部收益率与财务净现值的评价结论是一致的
在某些情况下存在多个财务内部收益率
A
B
C
D
提交
财务内部收益率考虑了项目在整个计算期的经济状况
E
多选题
1分

## Slide 40
  例题：已知如下现金流量，设ic=8%,试计算财务净现值（FNPV),财务内部收益率（FIRR)
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
净现金流量（万元） | -4200 | -4700 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
解：（1）财务净现值评价
FNPV=-4200（P/F,8%,1)-4700 （P/F,8%,2)+1500 （P/F,8%,3) )
+2500 （P/F,8%,4) )+2500 （P/F,8%,5) )
+2500 （P/F,8%,6) )+2500 （P/F,8%,7)=242.76万元＞0
由于FNPV=242.76万元＞0，所以经济上可行。

## Slide 41
（2）财务内部收益率评价
FNPV(i=8%)=242.76万元
FNPV(i=10%) =-4200（P/F,10%,1)-4700 （P/F,10%,2)
+1500 （P/F,10%,3) ) +1500 （P/F,10%,4) )
+1500 （P/F,10%,5) ) +1500 （P/F,10%,6) )
+1500 （P/F,10%,7)=-245.7万元

## Slide 42
基准收益率的确定
  一、基准收益率的概念
  基准收益率也称基准折现率，是企业或行业投资者以动态的观点所确定的、可接受的技术方案最低标准的收益水平。其在本质上体现了投资决策者对技术方案资金时间价值的判断和对技术方案风险程度的估计，是投资资金应当获得的最低盈利率水平，它是评价和判断技术方案在财务上是否可行和技术方案比选的主要依据。

## Slide 43
基准收益率的确定
  1.政府投资项目采用的行业财务基准收益率，应根据政府的政策导向进行确定。
  2.企业各类技术方案的财务评价选用的行业财务基准收益率，应在分析一定时期内国家和行业发展战略、产业政策、资源供给、市场需求、资金时间价值、项目目标等情况的基础上，结合行业特点、行业资本构成情况等因素综合测定。

## Slide 44
基准收益率的确定
  3.在中国境外投资的技术方案财务基准收益率的测定，应首先考虑国家风险因素。
  4.投资者自行测定技术方案的最低可接受财务收益率，还应根据自身的发展战略和经营策略、具体项目特点与风险、资金成本、机会成本等因素综合测定。

## Slide 45
基准收益率的确定
  （1）资金成本是为取得资金使用权所支付的费用，主要包括筹资费和资金的使用费。
  （2）投资的机会成本是指投资者将有限的资金用于拟建项目而放弃的其他投资机会所能获得的最大收益。
  （3）投资风险。在整个项目计算期内，存在着发生不利于项目的环境变化的可能性，这种变化难以预料，即投资者要冒着一定风险作决策。
  （4）通货膨胀。是指由于货币(这里指纸币)的发行量超过商品流通所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。

## Slide 46
基准收益率的确定
  （1）综上分析，投资者自行测定项目基准收益率可确定如下：
  若按当年价格预估项目现金流量：
  ic=(1+i1)(1+i2)(1+i3)-1≈i1+ i2+ i3
  若按基年不变价格预估项目现金流量：
  ic=(1+i1)(1+i2)-1≈i1+ i2
  确定基准收益率的基础是：
  资金成本和机会成本，而投资风险和通货膨胀则是必须考虑的影响因素。
  1---资金成本；2----风险补贴；3----通货膨胀。

## Slide 47
偿债能力分析
  为了满足债权人的要求，需要编制企业在拟建项目建设期和投产后若干年的财务计划现金流量表、资产负债表、企业借款偿还计划表等报表，分析企业偿债能力。

## Slide 48
偿债资金来源
  根据国家现行财税制度的规定，贷款还本的资金来源主要包括可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销费和其他还款资金来源。

## Slide 49
还款方式及还款顺序
  （一）国外（含境外）借款的还款方式
  需要按协议的要求分别采用等额还本付息，或等额还本、利息照 付两种方法，计算出在规定的期限内每年需归还的本息总额。

## Slide 50
还款方式及还款顺序
  （二）国内借款的还款方式
  目前虽然借贷双方在有关的借贷合同中规定了还款期限，但在实际操作过程中，主要还是根据项目的还款资金来源情况进行测算。
  一般情况下，按照先贷先还、后贷后还，利息高的先还、利息低的后还的顺序归还国内借款。

## Slide 51
偿债能力分析
  偿债能力指标主要有：
  借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率和速动比率。

## Slide 52
借款偿还期
  借款偿还期，是指根据国家财税规定及技术方案的具体财务条件，以可作为偿还贷款的收益（利润、折旧、摊销费及其他收益）来偿还项目投资借款本金和利息所需要的时间。
Pd:借款偿还期
Id:投资借款本金和利息之和
B：第t年可用于还款的利润
D:第t年可用于还款的折旧和摊销费
R0：第t年可用于还款的其他收益
Br：第t年企业留利

## Slide 53
3.判别准则
借款偿还期满足贷款机构的要求期限时，即认为项目是有借款偿债能力的。
适用范围
借款偿还期指标适用于那些不预先给定借款偿还期限，且按最大偿还能力计算还本付息的项目；它不适用于那些预先给定借款偿还期的项目。
借款偿还期

## Slide 54
（二）利息备付率（ICR）
  利息备付率也称已获利息倍数，指技术方案在借款偿还期内各年可用于支付利息的息税前利润（EBIT）与当期应付利息（PI）的比值。

## Slide 55
2、判别准则
  利息备付率应分年计算，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的能力，表示使用项目税息前利润偿付利息的保证倍率。
  对于正常经营的项目，利息备付率应当大于1，并结合债权人的要求确定。
一般情况下，利息备付率不宜低于2，
并与其他同类企业比较来分析本企业的指标水平

## Slide 56
偿债备付率（DSCR）
  1.概念
  偿债备付率指项目在借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金（EBITDA－TAX）与当期应还本付息金额（PD）的比值。
  式中 EBITDA——息税前利润加折旧和摊销；
  TAX ——企业所得税；
  PD——应还本付息的金额。

## Slide 57
判别准则
  偿债备付率应分年计算，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保证倍率。
  正常情况应当大于1，并结合债权人的要求确定。
  当指标小于1时，表示当年资金来源不足以偿付当期债务，需要通过短期借款偿付已到期债务。
一般情况下，不宜低于1.3

## Slide 58
  感谢聆听！