## Slide 1
工程技术经济
主讲人：徐安
广州大学土木工程学院本科生课程

## Slide 2
问题：

## Slide 3
问题：

## Slide 4
07 价值工程

## Slide 5
本章要点
  价值工程的特点及提高价值的途径
  价值工程的实施步骤

## Slide 6
一、价值工程的概念
  价值工程中“工程” 的含义是指为实现提高价值的目标，所进行的一系列分析研究的活动
  价值工程中的 “价值 ”也是一个相对的概念，是指作为某种产品(或作业) 所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的交换价值，而是对象的比较价值，是作为评价事物有效程度的一种尺度。

## Slide 7
价值工程的目的
  价值工程以提高产品价值和有效利用资源为目的，通过有组织的创造性工作，寻求最低的寿命周期成本，可靠的实现使用者所需的功能，以获得最佳的综合效益的一种管理技术。

## Slide 8
二、价值工程的数学表达
  : 价值
  研究对象的功能，广义讲是指产品或作业的功用和用途；
  : 寿命周期成本。是指产品的寿命周期的全部费用，是产品的科研、设计、试验、试制、生产、销售、使用、维修直到报废所花费用的总和。
  价值工程的三要素：价值、功能和寿命周期成本

## Slide 9
问题：
  政治经济学中什么是“价值”？与价值工程中所定义的“价值”有何不同？

## Slide 10
价值工程与其他管理技术的区别
  工业工程：设计图纸或方案给定，研究作业、工序、时间等从材料到工艺流程等问题，从而提升质量，降低加工费用。
  投资决策理论：研究投资效果，强调项目的可行性。

## Slide 11
三、价值工程的特点
  1. 价值工程的目标，是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能
  2. 价值工程的核心，是对产品进行功能分析
  3. 价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑
  4. 价值工程强调不断改革和创新
  5. 价值工程要求将功能定量化
  6. 价值工程是以集体的智慧开展的有计划、有组织的管理活动

## Slide 12
C1:生产成本：科研、实验、设计、试制、生产等
C2：使用维护成本：能耗、维修、管理等

## Slide 13
下列关于价值工程原理的描述中，正确的有
价值工程中所述的“价值”是指研究对象的使用价值
运用价值工程的目的是提高研究对象的比较价值
价值工程的核心是对研究对象进行功能分析
价值工程是一门分析研究对象效益与费用之间关系的管理技术
A
B
C
D
提交
价值工程中所述的“成本”是指研究对象建造/制造阶段的全部费用
E
多选题
1分

## Slide 14
如下所示产品功能与成本关系图中，C1表示生产成本，C2表示使用及维护成本，①、②、③、④点对应的功能均能满足用户需求，从价值工程的立场分析，较理想的合是( C )
①
②
③
④
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 15
四、提高价值的途径
  1. F↑，C↓双向型
  2. F↑，C→改进型
  3. F→，C↓节约型
  4. F↑↑，C↑投资型
  5. C↓↓，F ↓牺牲型

## Slide 16
在建设工程中运用价值工程时，提高工程价值的途径有（ ）
通过采用新方案，既提高产品功能，又降低成本
通过设计优化，在成本不变的前提下，提高产品功能
施工单位通过严格履行合同，提高其社会信誉
在保证建设工程质量和功能的前提下，通过合理的组织管理措施降低成本
A
B
C
D
提交
适量增加成本，大幅度提高项目功能和适用性.
E
多选题
1分

## Slide 17
五、价值工程的工作步骤
  价值工程的工作程序，实质就是针对产品的功能和成本提出问题、分析问题、解决问题的过程。 。

## Slide 18
工作阶段 | 设计程序 | 工作步骤 |  | 对应问题
 |  | 基本步骤 | 详细步骤 | 
准备阶段 | 制定工作计划 | 确定目标 | 1.工作对象选择 | 1.价值工程的研究对象是什么
 |  |  | 2.信息资料搜集 | 
分析阶段 | 功能评价 | 功能分析 | 3.功能定义 | 2.这是干什么用的
 |  |  | 4功能整理 | 
 |  | 功能评价 | 5.功能成本分析 | 3.成本是多少
 |  |  | 6.功能评价 | 4.价值是多少
 |  |  | 7.确定改进范围 | 

## Slide 19
创新阶段 | 初步设计 | 11.详细评价 | 8.方案创造 | 5.有无其他方法实现同样功能
 | 评价各设方案改进、优化方案 |  | 9.概略评价 | 6.新方案的成本是多少
 | 方案书面化 |  | 12.提出方案 | 7.新方案能满足功能的要求吗
实施阶段 | 检查实施情况并 评价活动成果 | 方案实施与 成果评价 | 13.方案审批 | 8.偏离目标了吗
 |  |  | 14.方案实施与检查 | 
 |  |  | 15.成果评价 | 

## Slide 20
六、价值工程准备阶段
  （一）对象选择
  （二）信息资料收集
  价值工程分析阶段主要工作是
  功能定义、功能整理与功能评价。

## Slide 21
（一）、功能定义
  1.功能分类。
  （1）按功能的重要程度分类，功能一般可分为基本功能和辅助功能
  （2）按功能的性质分类，功能可划分为使用功能和美学功能
  （3）按用户的需求分类，功能可分为必要功能和不必要功能
  （4）按功能的量化标准分类，产品的功能可分为过剩功能与不足功能
  （5）按总体与局部分类，产品的功能可划分为总体功能和局部功能

## Slide 22
（一）、功能定义
  2. 功能定义
  功能定义就是根据收集到的情报和资料，透过对象产品或部件的物理特征(或现象)，找出其效用或功用的本质东西，并逐项加以区分和规定，以简洁的语言描述出来。

## Slide 23
（一）、功能定义
  2. 功能定义
  功能定义就是根据收集到的情报和资料，透过对象产品或部件的物理特征(或现象)，找出其效用或功用的本质东西，并逐项加以区分和规定，以简洁的语言描述出来。

## Slide 24
（二）、功能整理
  功能整理是用系统的观点将已经定义了的功能加以系统化，找出各局部功能相互之间的逻辑关系，并用图表形式表达，以明确产品的功能系统，从而为功能评价和方案构思提供依据。

## Slide 25
（三）、功能评价
  1.功能评价的程序
  2.功能现实成本的计算
  3.功能评价值F的计算
  4.计算功能价值V，分析成本功能的合理匹配程度
  5.确定价值工程对象的改进范围

## Slide 26
  1.功能成本法是通过一定的测算方法，测定实现应有功能所必须消耗的最低成本，同时计算为实现应有功能所耗费的现实成本，经过分析、对比，求得对象的价值系数和成本降低期望值，确定价值工程的改进对象。
  Vi＝1，表示功能评价值等于功能现实成本。
  Vi ＜1，此时功能现实成本大于功能评价值。
  Vi ＞1，说明该部件功能比较重要，但分配的成本较少。

## Slide 27
  确定价值工程对象的改进范围：
  对产品部件进行价值分析，就是使每个部件的价值系数尽可能趋近于1。为此，确定的改进对象是：
  （1）F／C值低的功能；（降低成本的相对值）
  （2）△C＝（C－F）值大的功能；（降低成本的相对值）
  （3）复杂的功能；
  （4）问题多的功能。

## Slide 28
（四）、创新阶段
  （一）方案创造
  方案创造是从提高对象的功能价值出发，在正确的功能分析和评价的基础上，针对应改进的具体目标，通过创造性的思维活动，提出能够可靠地实现必要功能的新方案。
  （二）方案评价
  方案评价是在方案创造的基础上对新构思方案的技术、经济、社会和环境效果等几方面进行估价，以便于选择最佳方案

## Slide 29
价值工程分析阶段的工作中，按用户的需求分类，功能可分为（ ）
使用功能和美学功能
基本功能和辅助功能
必要功能和不必要功能
过剩功能和不足功能
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 30
价值工程
中寿命周期成本是指（ ）
生产及销售成本+使用及维修成本
试验、试制成本+生产及销售成本+使用及维修成本
科研、设计成本+生产及销售成本+使用及维修成本
科研、设计成本+试验、试制成本+生产及销售成本+使用及维修成本
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 31
价值工程中“价值”的含义是（ ）
产品功能与其全部费用的比值
产品的交换价值
产品全寿
产品的使用价值
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 32
根据价值工程的原理，提高产品价值的“投资型”途径是（ ）
在产品成本不变的条件下，提高产品功能
在保持产品功能不变的前提下，降低成本
在提高产品功能的同时，降低产品成本
产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 33
  感谢聆听！